## Slide 1
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
"Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
Dr. Germán Ariel Salazar
germansalazar.ar@gmail.com, german.salazar@conicet.gov.ar
Lic. Rubén Darío Ledesma
rdledesma1995@gmail.com , rdledesma@exa.unsa.edu.ar

## Slide 2
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
¿Por qué es importante conocer las características de la Radiación Solar en un sitio o región?
APLICACIONES ENERGETICAS
ENERGÍAS RENOVABLES

## Slide 3
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
La energía obtenida en la combustión se emplea en calentar agua.
Salida de residuos gaseosos.
1
2
3
El vapor hace mover la turbina.
El movimiento de la turbina se transmite a un generador que produce la corriente eléctrica.
Vapor de agua
Agua
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL TÉRMICA CONVENCIONAL
VENTAJA:
DISPONIBILIDAD INSTANTÁNEA DE ENERGÍA.
CONOCIMIENTO ACABADO DE LA INGENIERÍA INTRÍNSECA.
DESVENTAJA:
CONTAMINACIÓN.
COMBUSTIBLE NO RENOVABLE.

## Slide 4
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
EXISTEN DOS MANERAS PRINCIPALES DE UTILIZAR LA ENERGÍA DEL SOL PARA GENERAR ELECTRICIDAD
Los heliostatos. Concentran la radiación solar sobre una tubería.
1
El vapor mueve la turbina.
2
La turbina está conectada a un generador que transforma la energía mecánica en electricidad a bajo voltaje.
CONCENTRACIÓN
ESTA ES LA MENOS USADA, POR LOS PROBLEMAS DE INGENIERÍA QUE POSEE (SISTEMAS DE SEGUIMIENTO, LÍQUIDOS CALOPORTADORES, INTERCAMBIADORES, ETC.).

## Slide 5
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
EXISTEN DOS MANERAS PRINCIPALES DE UTILIZAR LA ENERGÍA DEL SOL PARA GENERAR ELECTRICIDAD
FOTOVOLTAICO
El silicio es el principal componente de los paneles solares fotovoltaicos.
Los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el panel solar y producen un efecto fotoeléctrico. La luz incide sobre los electrones del panel y los pone en movimiento: se genera corriente eléctrica.
1
ESTA ES LA MAS USADA, POR SU RELATIVA SENCILLEZ DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

## Slide 6
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
EN LA NOCHE DEL 13/11/2024, EL 11% DE LA GENERACIÓN ERA RENOVABLE.

## Slide 7
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
LA RADIACIÓN SOLAR (LA ENERGÍA RADIANTE QUE PROVIENE DE SOL) ESTARÁ DISPONIBLE POR MILLONES DE AÑOS.
PERO SU DISPONIBILIDAD ES INTERMITENTE (DIA Y NOCHE) EN LA SUPERFICIE DEL PLANETA.
ADEMÁS, SE VE AFECTADA POR FACTORES CLIMÁTICOS : NUBES Y AEROSOLES.
SE DICE QUE LA ENERGÍA DEL SOL ES COLECTADA (JUNTADA, REUNIDA) PARA SU USO.
ESO IMPLICA QUE, DURANTE TODO SU CAMINO POR EL CIELO, LA RADIACIÓN SOLAR ES COLECTADA EN SUPERFICIES … ENTONCES ES IMPORTANTE CONOCER EL CAMINO DEL SOL POR EL CIELO

## Slide 8
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
ESTABLEZCAMOS PREMISAS:
EL SOL GENERALMENTE SALE (AMANECER) EN LA REGIÓN CERCANA AL PUNTO CARDINAL ESTE.
EL SOL RECORRE UN CAMINO “APARENTE” POR EL CIELO.
Se llama “aparente” porque en realidad es la Tierra la que se mueve y no el Sol.
3) ALCANZA UNA MAXIMA “ALTURA” . ESO SUCEDE EN UN MOMENTO ESPECÍFICO DEL DIA QUE SE LLAMA “MEDIODIA SOLAR”. Esa es la base del funcionamiento de los relojes solares.
4) EL SOL GENERALMENTE SE PONE (OCASO) EN UNA REGIÓN CERCANA AL PUNTO CARDINAL OESTE.
VAMOS A ESTABLECER CUALES SON LA VARIABLES ANGULARES QUE INFLUYEN EN LA POSICIÓN DEL SOL EN EL CIELO, DE ACUERDO A LA FECHA DEL AÑO Y A LA HORA EN EL SITIO DE INTERÉS.
GEOMETRÍA SOLAR

## Slide 9
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
EL GRUPO GEERS HA DESARROLLADO UNA APP LLAMADA “CALCUSOL” QUE REALIZA LOS CÁLCULOS DE GEOMETRÍA SOLAR BÁSICOS.

## Slide 10
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Resulta interesante notar que la Geometría Solar permitiría calcular la radiación solar incidente de manera completa si la tierra no tuviera atmosfera…
LA TIERRA SIN ATMOSFERA

## Slide 11
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
N
S
O
E
Polo Sur
celeste
Cenit
TRAYECTORIA APARENTE DEL SOL EN EL CIELO DEL HEMISFERIO SUR
Solsticio de verano austral

Solsticio de invierno austral
-23º 27’
+23º 27’
Equinoccios
DURANTE LOS EQUINOCCIOS =0, ES DECIR LOS PLANOS DE LA ECLÍPTICA Y DEL ECUADOR TERRESTRE COINCIDEN.
ESTO ES SIGNIFICATIVO PORQUE EL PLANO DE LA ECLÍPTICA SE “MUEVE”, DE MANERA PARALELA, POR ENCIMA Y DEBAJO DEL PLANO DEL ECUADOR TERRESTRE (PROYECTADO)

## Slide 12
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
20/21 septiembre
Equinoccio de otoño
 = 0
20/21 marzo
Equinoccio vernal
 = 0
21/22 junio
Solsticio de verano
 = 23º 27’
0.983 U.A.
1.017 U.A.
1 U.A.
1 U.A.
4 abril
3 enero
PERIHELIO
4 julio
AFELIO
5 octubre
Plano de la
eclíptica
1 U.A. = (149597890±500) km  1.496108 km
23º 27’
23º 27’
23º 27’
23º 27’
ÓRBITA DE LA TIERRA: LAS ESTACIONES
ORBITA PARABÓLICA.
EJE INCLINADO RESPECTO DEL PLANO DE LA ECLÍPTICA.
EQUINOCCIO.
SOLSTICIO.

## Slide 13
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
TENEMOS QUE APRENDER A RECONOCER QUE FENÓMENOS SON PLANETARIOS (ES DECIR, AFECTAN A TODO EL PLANETA) Y QUE FENÓMENOS SON LOCALES:
LA DISTANCIA TIERRA-SOL ES PLANETARIA.
EL DÍA DEL AÑO ES PLANETARIO.
EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL EJE DE LA TIERRA ES PLANETARIO.
EL ÁNGULO DE DECLINACIÓN ES PLANETARIO.
HAY FENÓMENOS QUE SON LOCALES, ES DECIR, DEPENDEN DE LA LONGITUD (LON) Y DE LA LATITUD (LAT) DEL LUGAR
LA HORA DE AMANECER Y DE ATARDECER SON LOCALES.
LA POSICIÓN ANGULAR DEL SOL EN EL CIELO ES LOCAL.
LA HORA LOCAL STANDARD (HORA RELOJ) DE MEDIODÍA SOLAR ES LOCAL.

## Slide 14
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Polo Sur
celeste
Estación de
primavera / verano

Observador en
Hemisferio Sur

Cenit
N
S
O
E


z
z ángulo cenital
 elevación solar
 acimut
 declinación
 latitud

 ángulo horario
COORDENADAS medidas
respecto a centro disco solar

IMAGINEMOS CUANDO:
 = 0°.
 = 90°.
 = -90°

## Slide 15
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
15
DISTANCIA TIERRA-SOL
Ángulo diario (radianes)
Fórmula de Spencer
Fórmula de Duffie y Beckman
Factor de excentricidad
J = día del año
(J = 1 .. 365)
r0 = 1 U.A.
Distancia relativa inversa

## Slide 16
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Ángulo diario (radianes)
( en grados)
En los equinoccios  = 0
En el solsticio de verano boreal  = +23º27’
En el solsticio de invierno boreal  = -23º27’
Fórmula de Spencer para a declinación
 = 23.45° sen [360° (284 + J)/ 365]
Fórmula de Duffie & Beckman para a declinación
La BASE TEMPORAL de esta variable es DIARIA

## Slide 17
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
z ángulo cenital
 elevación solar
 acimut
s ángulo horario
a la salida del Sol
 ángulo horario
Varía de 0º (horizonte) a 90º (cénit)
Varía de 0º (cénit) a 90º (horizonte)
Varía de 0º (sur) a 180º (norte).
Signo: positivo hacia E, negativo hacia W
Varía de 0º (Sol culminando el meridiano) a un valor dependiente del día del año y la latitud.
Signo: positivo antes del mediodía solar, negativo después del mediodía solar
Valor dependiente del día del año y la latitud.
CRITERIO DE SIGNOS

## Slide 18
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
DÍA SOLAR
Día solar es el intervalo de tiempo en que el Sol realiza una revolución completa alrededor de un observador estacionario situado en la Tierra.
ESTE INTERVALO NO ES NECESARIAMENTE DE 24 h
Un observador situado en el hemisferio Sur mirando hacia el Norte que ponga en hora a mediodía solar (cuando el Sol está directamente sobre el meridiano local) un reloj que marcha uniformemente, puede encontrarse con que cuando el reloj indique de nuevo que es mediodía, el sol no está exactamente sobre el meridiano local.
El día solar varía a lo largo del año por las dos razones siguientes:
La Tierra barre áreas desiguales en el plano de la eclíptica a medida que se mueve en torno al Sol (Leyes de Kepler)
El eje de la Tierra está inclinado respecto al plano de la eclíptica.

## Slide 19
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
DÍA SOLAR MEDIO
Día solar medio es el promedio de la duración de los días solares y corresponde al movimiento de un Sol ficticio (el Sol “medio”) cuyo movimiento aparente discurriese en el plano del ecuador y alrededor del cual la Tierra describiese una órbita con velocidad constante.
TODOS LOS DÍAS SOLARES MEDIOS SON DE IGUAL DURACIÓN
Cenit
S
N
E
o
Ecuador celeste
El día solar medio es el que esta dado por los RELOJES, ya que para un reloj un día es el intervalo de 24 horas (de 60 minutos cada hora, de 60 segundos cara minuto)
No esta regido por la culminación del Sol en el Meridiano local.

## Slide 20
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
ECUACIÓN DEL TIEMPO
La discrepancia entre el movimiento del Sol medio (perfectamente uniforme con intervalos de 24 horas entre dos pasos consecutivos del Sol por el meridiano local) y el movimiento aparente del Sol verdadero, se llama ECUACIÓN DE TIEMPO.
CÁLCULO DE LA ECUACIÓN DE TIEMPO: FÓRMULA DE SPENCER
Ángulo diario
J número de orden del día del año
El Resultado esta expresado en MINUTOS

## Slide 21
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
DETERMINACIÓN DE LA HORA: HORA GMT
GMT = Greenwich Mean Time
www.greenwichmeantime.com
0º
Es la hora de Greenwich dada por el movimiento ficticio del Sol medio.
Se cuenta a partir de medianoche, cuando el Sol medio pasa por el meridiano inferior de Greenwich.
Cuando el Sol medio pasa por el meridiano superior de Greenwich es mediodía:
GMT = 12:00:00

## Slide 22
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
DETERMINACIÓN DE LA HORA: TIEMPO UNIVERSAL
UT = Universal Time
UTC = Universal Time Coordinated
El tiempo universal coordinado (UTC) es la hora GMT actualizada con segundos adicionales para tener en cuenta la falta de uniformidad en la rotación de la Tierra.
UTC significa valor promediado de las medidas realizadas por cierto número de relojes atómicos en todo el mundo. En aviación UTC se denomina Z o ZULU.
Las medidas de UT se basan en el segundo estándar.
La actual definición de segundo, adoptada en 1967, es 9 192 631770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos en el estado fundamental del Cesio 133.

## Slide 23
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
DETERMINACIÓN DE LA HORA: HORA SOLAR LOCAL
HORA SOLAR LOCAL (HSL) / LOCAL APPARENT TIME (LAT)
Se refiere a la posición del Sol
respecto del meridiano local.
N
S
O
E
Cenit

HSL = 12:00:00
 = -30º
Ejemplo:
HSL = 14:00:00
 = 0º
Movimiento del Sol:

## Slide 24
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
HORA SOLAR ESTÁNDAR (HSE) / LOCAL STANDARD TIME (LST)
Se refiere a la hora del meridiano de referencia de cada zona.
Todos los meridianos estándar son múltiplos de 15º al E o al W de Greenwich.
DETERMINACIÓN DE LA HORA: HORA SOLAR ESTÁNDAR

## Slide 25
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
DETERMINACIÓN DE LA HORA: HORA SOLAR ESTÁNDAR (II)
Relación entre hora solar local y hora solar estándar
HSE = HSL
- 4·(Ls-Le)
- Et
Corrección de longitud
Movimiento aparente del Sol
15 grados / hora
4 min / grado
Ls -Le
>0 hacia W
<0 hacia E
En grados
Corrección longitud en minutos
Ecuación de tiempo
(minutos)
Ls Longitud meridiano estándar
Le Longitud meridiano del lugar
HSL = HSE + 4·(Ls-Le) + Et
Hora Reloj

## Slide 26
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
El caso de la República Argentina es muy peculiar…
Vivimos una “eterna” hora de Verano, usando el GMT-3 cuando deberíamos usar la GMT-4 por la posición geográfica el país…incluso GMT-5 para Mendoza.
LON -45°
GMT -3
LON -60°
GMT -4
LON -75°
GMT -5

## Slide 27
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 28
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
AHORA YA PODEMOS DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS ANGULARES Y DE POSICIÓN DEL DISCO SOLAR EN CUALQUIER PUNTO DEL PLANETA.
Hora del amanecer, Hora del atardecer, duración del día, máxima altura solar, etc.
Pero hasta aquí solo puedo calcular el valor de la Irradiancia extraterrestre I0 (W/m2) y de la irradiación solar extraterrestre diaria H0 (MJ/m2 o kWh/m2)
Irradiancia solar extraterrestre :
Constante Solar x E0
Irradiancia solar extraterrestre normal al plano es:
Constante Solar x E0 x cos z
Fórmula de Duffie y Beckman
J = día del año
(J = 1 .. 365)

## Slide 29
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Pero la constante solar no es constante!
Es mejor denominarla Total Solar Irradiance (Irradiancia Solar Total)
Ultimo valor aceptado : 1361.1 W/m2.
(Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data for Solar Energy Applications, 2024 . Report NREL)

## Slide 30
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Este valor es el mismo para TODO el planeta, y solo depende del día del año J
Amanecer
Ocaso
Este es el comportamiento de la Irradiancia solar Extraterrestre, cuando se mide NORMAL AL HAZ DE INCIDENCIA.
h=0
h=23
Si se desea determinar el valor sobre un plano paralelo al suelo se debe multiplicar por el
cos z = sen  sen  + cos  cos  cos 
Se debe calcular la Declinación  y el ángulo horario , además de conocer la Latitud .

## Slide 31
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Azimut Solar
Conocer el ángulo azimutal es de gran utilidad cuando se calcula la incidencia sobre planos inclinados y orientados.
El cálculo del azimut ha evolucionado hasta llegar a la siguiente expresión:
Pero es menos engorroso de calcular usando esta expresión:
La posición de dicho plano estará determinada por su ángulo de inclinación  y su ángulo azimutal 
El ángulo  es el que se forma entre la normal al plano de incidencia y los rayos solares
Solo cuando tendrá sentido calcular el valor de .
Si implica que los rayos solares no iluminan la superficie en ese momento.

## Slide 32
Normal
Normal
z


## Slide 33
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Calcular la cantidad de radiación solar (extraterrestre, en este caso) que puede colectar un plano orientado e inclinado NO es obvio ni sencillo…pero es IMPORTANTE (paneles FV).
Vamos a ver un ejemplo IMPORTANTE:
Tenemos 5 superficies planas (cuadradas) de 1 m2 cada una. Les pondremos números a cada una para identificarlas.
La Superficie 1 esta en el suelo -> -> -> -> -> -> -> -> -> ( = 0° y  = indiferente).
La superficie 2 esta inclinada y esta orientada al Sur ( = 45° y  = 0°)
La superficie 3 esta inclinada y esta orientada al Este ( = 45° y  = 90°)
La superficie 4 esta inclinada y esta orientada al Norte ( = 45° y  = 180°)
La superficie 5 esta inclinada y esta orientada al Oeste ( = 45° y  = -90°)
Este
Oeste
Norte
Sur

## Slide 34
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 35
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 36
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
LA TIERRA CON ATMOSFERA:
VEAMOS AHORA LO SIGUIENTE…

## Slide 37
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
LA RADIACION SOLAR ES ATENUADA/DISPERSADA AL ATRAVESAR LA ATMOSFERA.
SE DEBE DISCRIMINAR ENTRE DIA DE CIELO CLARO Y DIA CON NUBES.
SE DEBE TENER EN CUENTA LA ALTITUD.
SE DEBEN CONSIDERAR LOS CONSTITUYENTES DE LA ATMOSFERA.
SE DEBE TENER EN CUENTA LA OROGRAFIA.
LA IRRADIANCIA SOLAR QUE LLEGA A LA SUPERFICIE AHORA DEBE DIVIDIRSE EN COMPONENTES:
DIRECTA : LA QUE LLEGA DIRECTAMENTE DEL DISCO SOLAR.
DIFUSA : LA QUE LLEGA DE TODO EL RESTO DEL CIELO.
GLOBAL : LA COMBINACIÓN DE LAS DOS ANTERIORES.
Ecuación fundamental

## Slide 38
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Ecuación fundamental

## Slide 39
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Interacción de la radiación solar con atmósfera terrestre
ABSORCIÓN SELECTIVA
ABSORCIÓN
DISPERSIÓN
VENTANAS ATMOSFERICAS
Interacción de la radiación con la materia

## Slide 40
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
RADIACIÓN SOLAR A TRAVES DE LA ATMÓSFERA
(Estimación día claro)
Absorción %
8
100%
Moléculas
de aire
1
1 a 5
0.1 a 10
5
Polvo
Vapor de
agua
0.5 a 10
2 a 10
Dispersión %
Reflexión al espacio %
Directa
83% a 56%
11% a 23%
5% a 15%

## Slide 41
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
La fracción de la radiación incidente que resulta reflejada se denomina
ALBEDO ()
Depende del tipo de superficie:
Mar, tierra mojada: albedo bajo
Cubierta vegetal: albedo intermedio
Nieve, nubes: albedo alto
 <0.10
0.20-0.25
Puede alcanzar 0.90
Valor promedio albedo Tierra
  30%
RADIACIÓN REFLEJADA: ALBEDO
Se expresa como fracción o porcentaje
CAMBIO CLIMATICO

## Slide 42
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
RADIACIÓN REFLEJADA: ALBEDO
Albedo 0.39 es el cuarto álbum conceptual del compositor griego de música electrónica Vangelis.2​ Publicado en octubre de 1976 por el sello RCA3​ destaca temáticamente por sus referencias a la ciencia y el espacio exterior
El nombre, Albedo 0.39, hace referencia al albedo promedio de la Tierra vista desde el espacio.

## Slide 43
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Adaptado de
http://www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/10CAtm1/353BalEn.htm
0.2
1.0
2.0
5.0
10
20
50
 (m)
Radiación de cuerpo negro a  6000 ºC
Radiación de onda corta incidente en superficie
Radiación de cuerpo negro a  15 ºC
Radiación térmica emitida por superficie
Vis
UV
IR
IR térmico
Irradiancia espectral
RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE RADIACIÓN EN SUPERFICIE
LA SUPERFICIE RECIBE RADIACIÓN DE ONDA CORTA y REEMITE RADIACIÓN DE ONDA LARGA
EFECTO INVERNADERO

## Slide 44
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 45
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Balance de energía en la Tierra. Sistema Tierra - Atmósfera

## Slide 46
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
VAMOS A SEGUIR HABLANDO DE MODELOS DE CIELO CLARO (CLEAR-SKY MODELS)
LA CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA NUBOSIDAD ES IMPORTANTE, PERO NO ESTA COMPLETAMENTE FORMALIZADA.
SE PUEDEN ENCONTRAR TRES CONDICIONES “BIEN” DEFINIDAS: DESPEJADO, CUBIERTO Y PARCIALMENTE NUBLADO.
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE VARIOS PAÍSES DAN EL REPORTE DE LA NUBOSIDAD EXPRESADOS EN oktas. LO ESTIMA UN OPERADOR. ERGO, NO SON EXACTOS.

## Slide 47
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
MODELOS DE IRRADIANCIA SOLAR GLOBAL (GHI) PARA CIELO CLARO:
¿Cuál podría ser el más sencillo?
t
I (W/m2)
Asociado a la atenuación media de día de cielo claro al nivel del mar, convención de Iqbal:
Kt < 0.3 nublado
0.3 < Kt < 0.7 parcialmente nublado
Kt > 0.7 cielo claro
(Kt es el índice de claridad I/I0)

## Slide 48
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Modelo de Hottel (1976):
El modelo de Hottel estima el valor de la irradiancia solar directa normal al haz (DNI) y de la horizontal (DHI) para día de cielo claro
Factor de transmitancia
Factores de corrección
Dependencia climática y por altura

## Slide 49
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Se puede estimar la difusa utilizando una ecuación desarrollada por Liu & Jordan (1960)
EXISTEN MUCHOS (MUCHOS) MODELOS PARA ESTIMAR EL VALOR DE GHI USANDO SOLO EL VALOR DEL ANGULO CENITAL SOLAR .
NO LOS MENCIONAREMOS AQUÍ PORQUE NO APORTAN CONOCIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN

## Slide 50
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Modelo de cielo claro de altura ARG-P v 1.0

## Slide 51
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Modelo de cielo claro de altura ARG-P v 2.0

## Slide 52
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
PREGUNTA IMPORTANTE: ¿POR QUE SON IMPORTANTES LOS MODELOS DE CIELO CLARO?
PORQUE, SI ESTÁN “BIEN HECHOS”, SON LA REFERENCIA (DE VALOR MÁXIMO DE GHI) DONDE COMPARAR LO QUE PASA CUANDO HAY NUBES.
NOTEMOS QUE DURANTE MUCHO TIEMPO ESA REFERENCIA FUE EL VALOR DE LA IRRADIANCIA EXTRATERRESTRE
... Y ESO FUE PORQUE ESE VALOR SERVÍA PARA TODO LOS SITIOS DEL PLANETA.
ACTUALMENTE YA SE PUEDEN USAR ALGUNOS MODELOS DE CIELO CLARO CON CONFIANZA ESTADÍSTICA (McCLEAR).

## Slide 53
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Pero … ¿y la representación numérica del día claro?
No es tan obvia como la representación gráfica: supongamos que la irradiación H del día 5/5/2013 fue de 9.48 MJ/m2 (equivalente a 2.63 KWh/m2) en Salta , pero ¿cómo sé si fue un día claro o no?
NECESITAMOS UNA REFERENCIA, PARA PODER COMPARAR EL VALOR PRESENTADO Y PODER DECIDIR SI SE TRATA DE UN DIA DE CIELO CLARO O NO.
Fácil de calcular para todo el mundo.
Contiene ya efectos de absorción atmosférico que varían según el tamaño de la columna de atmosfera
Valor de Kt para día de cielo claro : aproximadamente  0.7
Esta relacionado a un día de cielo claro
¿Y si no hay días de cielo claro , o hay muy pocos?
Valor de Kc para dia de cielo claro : 1
H0 = 25.85 MJ/m2  Kt = 0.367
Hc = 18.38 MJ/m2  Kc = 0.516
Hc = 19.13 MJ/m2  Kc = 0.496
MODELOS
Hmedido
Índice de referencia =
_______
Hreferencia
Hmedido
Índice de claridad Kt =
_______
H0
Hmedido
Índice de claridad Kc =
_______
Hc
(Cloud Modification Factor)

## Slide 54
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
VEAMOS AHORA CUANDO SE PRESENTAN CONDICIONES QUE NO SON DE CIELO CLARO (CLEAR-SKY).
SE DENOMINAN ALL-SKY (TODO CIELO…TODO TIPO DE CIELO) Y SE CONSIDERAN PARA CUANDO HAY PRESENCIA DE NUBES EN EL CIELO.
EXISTEN DUDAS AUN POR CUANDO SE DEBE CONSIDERAR UN CIELO COMO “CLEAR-SKY”…¿NINGUNA NUBE ABSOLUTAMENTE?
AVANCEMOS

## Slide 55
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Existen muchos modelos basados en el concepto del INDICE DE CLARIDAD ,.
Se han desarrollado modelos en base horaria, diaria y mensual (Duffie & Beckman)
horario
Lo importante es que las estimaciones sirven para todo tipo de cielo (all sky ) y no solo para cielo claro.

## Slide 56
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
diario

## Slide 57
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
mensual

## Slide 58
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
El problema es que el error asociado con las mediciones de heliofania es alto.
Deberíamos reflexionar sobre para qué podrían ser útiles los datos medidos de heliofanía…
LA VALIDEZ O REPRESENTATIVIDAD DE LOS VALORES DE HELIOFANÍA DEPENDE DE LA CALIDAD DE LOS DATOS

## Slide 59
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
FIN CLASE 1

## Slide 60
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta