## Slide 1
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
"Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
Dr. Germán Ariel Salazar
germansalazar.ar@gmail.com, german.salazar@conicet.gov.ar
Lic. Rubén Darío Ledesma
rdledesma1995@gmail.com

## Slide 2
Clase N° 3 :
Radiación Solar Espectral. Aplicaciones
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 3
El análisis espectral de la radiación solar permite acceder a información importante, relacionada sobre todo a la física ambiental
Interacción de la radiación solar sobre la atmosfera
Aparece el primer indicador de influencia de la altura snm
h
La integración en ldo da como resultado en valor de la irradiancia en W/m2
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 4
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 5
Ley de Lambert-Beers
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 6
Para la radiación solar
es el coeficiente que considera los fenómenos de absorción y dispersión.
Para la atmosfera terrestre
Absorción : .
Dispersión: depende del tamaño de la partícula dispersante.
Rayleigh
Mie
Es conveniente expresar los efectos de los fenómenos de absorción y dispersión como funciones “transmitancias”
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 7
Ley de Ångström
Transmitancia de Rayleigh
Transmitancia de Mie
relacionado con la concentración.
0.01 a 0.5
1 a 4, valor normal 1.14
¿ y las Transmitancias de los demás componentes? ¿Qué expresiones tienen?
Yang et al (2001) presenta un compendio de las aproximaciones de estas expresiones
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 8
Todo esto es para condición de CIELO CLARO
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 9
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 10: ESTIMACIÓN DE LA TURBIDEZ ATMOSFÉRICA β DE ÅNGSTRÖM A PARTIR DE UNA VARIACIÓN DEL MODELO HÍBRIDO DE YANG, APLICADA A DATOS METEOROLÓGICOS Y DE RADIACIÓN SOLAR. Caso de estudio: China.
Marta Roxana Laspiur
Director: Dr. Germán Ariel Salazar
Codirector: Dr. Lunch Wang
TRABAJO FINAL DE LICENCIATURA EN FÍSICA
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 11
Aerosoles atmosféricos
Radiación solar Clima
Fotómetro solar
Métodos que permiten estimar la turbidez atmosférica
¿Por qué nos interesa conocer la turbidez atmosférica?
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 12
Es una combinación del modelo de Ångström-Prescott y del modelo espectral de Leckner
Heliofanía relativa, n/N
Modelo Híbrido de Yang (MHY)
Heliógrafo tipo Campbell-Stoke. (Gallegos, 2004)
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 13
Funciones de transmitancias: oz,g, w, r, a
Coeficiente de turbidez atmosférica de Ångström
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 14
Permite estimar el valor de β medio mensual decadal.
Disponen los datos medidos en un “año estadísticamente representativo”
Método de Wuhan (MW)
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 15
Relación entre los valores medios mensual decadal de n/N y (a) Hb,m/Hb,cs, (b) Hd,m/Hd,cs para Wuhan, China . (Wang et al, 2015)
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 16
Empleamos datos diarios medidos de n, T, HR, P, Hb, Hd y Hg . (1961-2009)
Aplicamos el MW y obtienen los β medios mensuales decadales.
Determinamos la calidad con los βSoDa medios mensuales (1988-1997).
Consideramos un valor de referencia que llamaremos CRTA β
China
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 17
Nombre | Latitud | Longitud | Altitud (msnm) | Letra de ubicación | Clima
Shangai | 31,1 | 121,26 | 5 | A | Subtropical norte
Haerbin | 45,45 | 126,46 | 14,6 | B | Templado sub-húmedo
Wuhan | 30,38 | 114,17 | 23 | C | Subtropical norte
Beijing | 39,35 | 116,19 | 30 | D | Templado húmedo
Shenyang | 41,46 | 123,26 | 42 | E | Templado sub-húmedo
Zhengzhou | 34,43 | 113,39 | 109 | F | Templado húmedo
Chengdu | 30,4 | 104,04 | 506 | G | Subtropical norte
Urumqi | 43,54 | 87,28 | 653,5 | H | Templado árido
Kashi | 39,31 | 75,45 | 1289 | I | Templado árido
Lanzhou | 36,03 | 103,53 | 1517 | J | Meseta templada
Kunming | 25,01 | 102,41 | 1890 | K | Subtropical norte
Geermu | 36,12 | 94,38 | 2806 | L | Templado árido
Lhasa | 29,42 | 91,08 | 3648 | M | Meseta templada
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 18
Estaciones | CRTA βÅngström | βSoDa
Shangai | 0,112 | 0,063
Haerbin | 0,094 | 0,059
Wuhan | 0,109 | 0,101
Beijing | 0,1 | 0,053
Shenyang | 0,097 | 0,049
Zhengzhou | 0,1 | 0,063
Chengdu | 0,078 | 0,01
Urumqi | 0,062 | 0,024
Kashi | 0,041 | 0,01
Lanzhou | 0,037 | 0,01
Kunming | 0,031 | 0,023
Geermu | 0,015 | 0,01
Lhasa | 0,009 | 0,01
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 19
Regresión lineal múltiple
Variables independientes:x1 Latitud, x2 Longitud, x3 Altitud (msnm), x4 Hb, x5 Hd, x6 n.
Variable dependiente :y  βSoDa.
Propuesta de expresiones para el CRTA β
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 20
Función racional
Comparación de los valores de los coeficientes de turbidez anuales βSoDay los previstos por la función racional (FR) propuesta, vs la altitud (metros snm).
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 21
Estación Haerbin
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 22
Estación Zhengzhou
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 23
Estación Shenyang
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 24
Estación Shangai
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 25
Estación Chengdu
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 26
Análisis general
Altura sobre el nivel de mar
Tipo de clima
Irradiación directa horizontal
Estación del año
Método de Wuhan
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 27
Determinación de los parámetros que influyen la turbidez atmosférica.
Modificación de la expresión de β de Referencia.
Obtención de los valores medios mensuales de turbidez a partir del Método de Wuhan.
Determinación retrospectiva de la turbidez atmosférica.
Conclusiones
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
Notes: El tao ozono muestra la expresión de la transmitancia, mientras que el koz es la columna de ozono. Notar que depende de la masa de aire

## Slide 28
Modelos espectrales
Son modelos que permiten estimar la distribución de la irradiancia solar espectral
Son estimaciones instantáneas, es decir, solo para una hora especifica de un día especifico.
Mostraremos dos modelos :
SPECTRAL2 (basado en modelo de Bird y Riordan)
Bird R., Riordan C. (1986) ”Simple Solar Spectral Model for Direct and Diffuse Irradiance on Horizontal and Tilted Planes at the Earth's Surface for Cloudless Atmospheres”. Am. Met. Soc. Vol.25. pp. 87-97.
http://rredc.nrel.gov/solar/models/spectral/
SMARTS 2.9.5 (basado en modelo de Gueymard)
Gueymard C. (1995) “SMARTS2, A simple model of the atmospheric radiative transfer of sunshine: algorithms and perfomance assessment”. Florida Solar Energy Center/University of Central Florida. FSEC-PF-270-95
rredc.nrel.gov/solar/models/SMARTS
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 29
· Espectro solar extraterrestre usado (determina el valor de la constante solar).
· Tipos y concentraciones de gases (para considerar la absorción).
· Coeficientes de absorción de dichos gases.
· Tipo de clima (marítimo, continental, etc.)
· Tipo de superficie (albedo).
· Factores astronómicos: día, hora, latitud, longitud (para determinar la masa de aire)
· Factores meteorológicos: presión atmosférica, humedad relativa, temperatura ambiente.
· Turbidez atmosférica (para considerar la dispersión por aerosoles).
Aspectos a ser tenidos en cuenta:
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 30
Caso de estudio: Mediciones de irradiancia solar espectral en Salta y El Rosal . Comparación contra estimaciones de SPECTRAL2 y SMARTS
SPECTRAL
Diferencia no debida a problemas de configuración
RECALIBRACIÓN
INDÍGENA
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 31
SMARTS 2.9.5
Se realizó usando la re-calibración indígena
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 32
Observemos las componentes Directa Horizontal y Difusa de las estimaciones de SMARTS para Salta y El Rosal
SLA
ERO
Directa = 75%
Difusa = 25%
Directa = 83%
Difusa = 13%
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 33
¿Cómo es la distribución de la irradiancia difusa en el cielo?, ¿es la misma en todas direcciones?
SLA
ERO
La diferencia de aerosoles produce diferencias de distribución de radiación difusa
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 34
Si no se dispone de sensores espectrales se pueden utilizar datos de irradiancia solar directa, conociendo otras variables meteorológicas para poder estimar la distribución espectral de la DNI medida.
Esto se puede hacer teniendo en cuenta la expresión
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 35
Veamos el efecto de aumentar la turbidez en una simulación SMARTS
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 36
Caso de estudio : Salta Capital (Octubre de 2013)
Inyección de aerosoles por incendios
Imagen MODIS
Calima (o bruma) sobre la ciudad de Salta
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 37
A partir de valores medidos de irradiancia solar Global y Directa Normal se puede estimar el valor de la Difusa
Aplicando las ecuaciones del modelo de Yang se puede estimar el valor de la turbidez
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 38
Valor estimado del coeficiente 
Pero estos estimados se calcularon usando el mismo valor de  (1.13)
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 39
Veamos cómo influye el valor de 
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 40
Modelo SPECTRAL2
Desarrollado por Bird y Riordan (1986) “Simple Solar Spectral Model for Direct and Diffuse Irradiance on Horizontal and Tilted Planes at the Earth's Surface for Cloudless Atmospheres” Journal of Climate and Applied Meteorology 25, pp 87-97
Basado en el trabajo de Leckner (1978) “The spectral distribution of solar radiation at the earth's surface—elements of a model” Solar Energy 20(2), pp 143-150
donde i = O3, g, w
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 42
SMARTS 2.9.5 (Simple Model of the Atmospheric Radiative Transfer of Sunshine)
Es un modelo espectral más completo que SPECTRAL2.
Resolución espectral: 1 nm entre 280-1700 nm
            5 nm entre 1705-4000 nm
Espectro de radiación extraterrestre.
9 modelos de aerosoles: atmósferas MARIT, CONT, URBAN, estándares y dependientes de la humedad relativa.
Perfiles de temperatura, presión y densidad de gases para 10 atmósferas de referencia (estándar EE. UU., latitud/estación, clima/estación)
Genera valores instantáneos de DNI y Difusa para cielo claro.
La salida es en 1881 longitudes de onda.
Ofrece salida de suavizado para comparar con salida de espectro radiómetro LICOR Li1800
Ofrece salida de UV en IUV.
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta

## Slide 43
Curso de Posgrado: "Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar – 2024”
2 al 6 de Diciembre de 2024 – Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de Salta
FIN DE LA CLASE 3

## Slide 44
Curso de posgrado “Tópicos avanzados sobre medición y evaluación de radiación solar.”- U.N.Sa – INENCO - Octubre 2018